## Slide 1
Petr Kulhánek:
SI v novém kabátě

## Slide 2
BIPM – Bureau International des Poids et Mesures; International Bureau of Weights and Measures; Mezinárodní úřad měr a vah. Úřad má sídlo v Sevres v blízkosti Paříže. Založen byl v roce 1875 a jeho hlavním úkolem je zajistit jednotný celosvětový systém měr a vah. Prováděcí práva má výbor CIPM.
CGPM – Conférence Générale des Poids et Mesures; General Conference on Weights and Measures; Všeobecná konference o mírách a váhách. Konference svolávaná za účelem řešení problematiky definice základních jednotek SI.
CIPM – Comité International des Poids et Mesures; International Committee for Weights and Measures; Mezinárodní výbor pro míry a váhy.
NIST – National Institute for Standards and Technology. Americký úřad pro standardy a technologie. Založen byl v roce 1901.

## Slide 3
25. CGPM, 2014

## Slide 4: ‒ o rychlosti světla ‒ o gravitační konstantě ‒ o Planckově konstantě ‒ Planckovy škály ‒ metr ‒ kilogram, sekunda ‒ ampér, kelvin, mol, kandela ‒ nový návrh

## Slide 5
Měření rychlosti šíření světla
počátek 17. století: Galileo Galilei
1675: Ole Roemer
oběžná doba Io: 1,76 dne
rozpor v předpovědi zákrytů
c = 225 000 km/s
Galileo Galilei (1564-1642)
Ole Roemer (1644-1710)

## Slide 6
Význam rychlosti světla
James Clerk Maxwell (1831–1879)

## Slide 7
Důsledky elektřiny a magnetizmu
světlo je příčné vlnění
světlo se šíří vakuem
světlo se ve všech IS šíří rychlostí c = 1/(ε0μ0)1/2
rychlosti se skládají podle Lorentzovy transformace
1983: zafixování rychlosti světla
c = 299 792 458 m/s
Přirozená soustava jednotek
c = 1
299 792 458 m/s = 1
299 792 458 m = 1 s
G, h, ...
c / 299 792 458 sekund = metr

## Slide 8
Světlo se ne vždy šíří rychlostí c (2014)
Daniel Giovannini, Václav Potoček et al.:
Photons that travel in free space slower than the speed of light;
University of Glasgow
Besselův svazek, Gaussův svazek

## Slide 9: ‒ o rychlosti světla ‒ o gravitační konstantě ‒ o Planckově konstantě ‒ Planckovy škály ‒ metr ‒ kilogram, sekunda ‒ ampér, kelvin, mol, kandela ‒ nový návrh

## Slide 10
Měření univerzální gravitační konstanty
1798: Henry Cavendish, tyč 180 cm, Pb koule, 160 kg každá

## Slide 11
Henry Cavendish (1731–1810)
další metody měření G
odklon od svislice
kmity kyvadla
kvantové metody
2014:
Měření univerzální gravitační konstanty
změření G
měření měrných tepel
pokusy s elektřinou
izolace vodíku ze vzduchu
určil hustotu Země

## Slide 12: ‒ o rychlosti světla ‒ o gravitační konstantě ‒ o Planckově konstantě ‒ Planckovy škály ‒ metr ‒ kilogram, sekunda ‒ ampér, kelvin, mol, kandela ‒ nový návrh

## Slide 13
Planckova konstanta
Max Planck (1858-1947)
Albert Einstein (1879-1955)
Význam h
elementární kvantum momentu hybnosti
základní pixel rozmazání fázového prostoru
vystupuje v zákonech mikrosvěta
nekomutující svět

## Slide 14
Měření Planckovy konstanty
Robert
Andrews
Millikan
(1868-1953)
náboj elektronu: 1909
Planckova konstanta: 1913-1916
přesnost: 0,5 %

## Slide 15
Měření Planckovy konstanty
NIST, Edwin Williams, David Newell, 2001
výška zařízení 4 m, chlazení na 4 K
h = 6.626070040(81)×10−34 Js

## Slide 16: ‒ o rychlosti světla ‒ o gravitační konstantě ‒ o Planckově konstantě ‒ Planckovy škály ‒ metr ‒ kilogram, sekunda ‒ ampér, kelvin, mol, kandela ‒ nový návrh

## Slide 17
Planckovy škály

## Slide 18
Planckovy škály

## Slide 19: ‒ o rychlosti světla ‒ o gravitační konstantě ‒ o Planckově konstantě ‒ Planckovy škály ‒ metr ‒ kilogram, sekunda ‒ ampér, kelvin, mol, kandela ‒ nový návrh

## Slide 20
Jak vznikl metr?
1790 – sekundové kyvadlo (Jean Picard, Ole Roemer)
1791 – pomocí poledníku (Joseph Lagrange, Pierre Laplace)
1792 – počátek měření J.B.J. Delambre & P.F.A. Méchanin
1795 – odlévání provizorních platinových metrů
1798 – dokončeno měření
1799 – Metre des Archives (nejlepší provizorní metr)
1837 – Friedrich Bessel: neuvažovalo se zploštění Země, chyba 0,2 mm
1875 – založen BIPM, 18 zemí podepisuje Dohodu o metru
Dunkirk (Delambre)
Barcelona (Méchanin)

## Slide 21
Odlévání metru

## Slide 22
Vývoj definice metru
1799 | Z provizorních platinových metrů byl vybrán Mètre des Archives, prototyp metru odvozený z délky zemského kvadrantu.
1889 | Byl schválen nový prototyp ze slitiny platiny a iridia, odvozen od skutečné velikosti Mètre des Archives.
1960 | Metr definován jako 1 650 763,73 násobek vlnové délky oranžovo-červené čáry kryptonu.
1983 | Metr definován jako dráha, kterou světlo proběhne za 1/299 792 458 zlomek sekundy.
2018 | ???
BIPM

## Slide 23: ‒ o rychlosti světla ‒ o gravitační konstantě ‒ o Planckově konstantě ‒ Planckovy škály ‒ metr ‒ kilogram, sekunda ‒ ampér, kelvin, mol, kandela ‒ nový návrh

## Slide 24
Kilogram a sekunda
Konec 18. století: kilogram je hmotnost 1 litru vody. Při odlévání prototypu metru bylo také odlito 40 prototypů kilogramu. Jeden z nich byl v roce 1899 prohlášen na 1. CGPM za prototyp kilogramu. Je uložen v BIPM v Sevres u Paříže.
1889 | Sekunda je 1/86 400 díl středního slunečního dne. Kilogram je hmotnost platino-iridiového prototypu uloženého v Mezinárodním úřadu pro míry a váhy v Sevres u Paříže.
1960 | Sekunda je určitý zlomek tropického roku.
1967 | Sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.
Při čistících procedurách ztratil etalon za posledních sto let 50 μg své hmotnosti

## Slide 25: ‒ o rychlosti světla ‒ o gravitační konstantě ‒ o Planckově konstantě ‒ Planckovy škály ‒ metr ‒ kilogram, sekunda ‒ ampér, kelvin, mol, kandela ‒ nový návrh

## Slide 26
Ampér (X. CGMP, 1954)
Ampér je takový elektrický proud, který vyvolá mezi dvěma rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného průřezu umístěnými ve vzdálenosti 1 metr ve vakuu sílu rovnou 2×10−7 N na jeden metr délky.
Josephsonův jev: dva supravodiče jsou odděleny malou mezerou. Pokud na spoj aplikujeme mikrovlnné záření frekvence f, bude napětí na spoji kvantováno:
U = n U0 ; U0 = f/KJ, KJ ≡ 2e/h,
kde KJ je tzv. Josephsonova konstanta, e je náboj elektronu a h je Planckova konstanta.
Kvantový Hallův jev: elektrický proud teče za nízké teploty podél rovinné destičky. Pokud působíme magnetickým polem kolmo na proud, vznikne Hallovo napětí UH (kolmo na proud i pole), je kvantováno. Odpor proto nabývá jen hodnot
R = RK/n, n = 1, 2, 3, ..., RK¨= h/e2,
kde RK je tzv. von Klitzingova konstanta.

## Slide 27
kelvin, kandela (X. CGMP, 1954)
Kelvin je teplota, která odpovídá 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody.
Kandela je svítivost monochromatického zdroje o frekvenci 540×1012 Hz, jehož zářivost v daném směru činí 1/683 wattů na steradián.

## Slide 28
mol (XIV. CGMP, 1971)
Mol je látkové množství, které obsahuje tolik elementárních jedinců, kolik je atomů obsažených v 0,012 kg uhlíku C 12.

## Slide 29: ‒ o rychlosti světla ‒ o gravitační konstantě ‒ o Planckově konstantě ‒ Planckovy škály ‒ metr ‒ kilogram, sekunda ‒ ampér, kelvin, mol, kandela ‒ nový návrh

## Slide 30
Fixované konstanty (návrh XXIV CGMP, 2011, schválení XXVI CGMP, 2018)

## Slide 31
Základní veličiny
základní veličina | definující konstanta | význam konstanty a její hodnota
frekvence | νCs | Frekvence přechodu mezi dvěma hyperjemnými hladinami základního stavu atomu 133Cs. Hodnota bude přesně 9 192 631 770 Hz.
rychlost | c | Rychlost světla ve vakuu. Hodnota bude přesně 299 792 458 m·s−1
moment hybnosti | h | Planckova konstanta. Hodnota bude přesně 6,626X × 10−34 J·s.
elektrický náboj | e | Elementární náboj. Hodnota bude přesně 1,602X × 10−19 C.
tepelná kapacita | kB | Boltzmannova konstanta. Hodnota bude přesně 1,380X × 10−23 J·K−1.
látkové množství | NA | Avogadrova konstanta. Hodnota bude přesně 6,022X × 1023 mol−1.
svítivost | Kcd | Světelná účinnost zdroje, který vysílá monochromatické záření frekvence 540×1012 Hz. Hodnota bude přesně 638 lumen·W−1.
E = mc2 = kBT = hν = eU

## Slide 32
Jednotky SI (XXVI CGMP, 2018)
Nové definice „starých“ jednotek
Sekunda je jednotka času, jejíž hodnota je definována vztahem νCs = 9 192 631 770 s−1, tedy 1 s = 9 192 631 770/νCs. Tato definice je ekvivalentní dosavadní definici sekundy.
Metr je jednotka délky, jejíž hodnota je definována vztahem c = 299 792 458 m·s−1, ve kterém již známe sekundu. Tato definice je ekvivalentní dosavadní definici metru.
Kilogram je jednotkou hmotnosti, jejíž hodnota je definována vztahem h = 6,626X × 10−34 m2·kg·s−1, v němž již známe metr a sekundu. Jde o zcela novou definici, která nahradí původní etalon kilogramu. Praktickou realizaci lze provést jakýmkoli měřením, v němž vystupuje Planckova konstanta.
Ampér je jednotkou elektrického proudu, jejíž hodnota je definována vztahem e = 1,602X × 10−19 A·s, v němž již známe sekundu. Jde o zcela novou definici, realizaci lze provést za pomoci jakéhokoli měření, v němž vystupuje elementární náboj.
Kelvin je jednotkou termodynamické teploty, jejíž hodnota je definována vztahem kB = 1,380X × 10−23 s−2 m2 kg K−1, v němž již známe sekundu, metr a kilogram. Jde o zcela novou definici, realizaci lze provést za pomoci jakéhokoli měření, v němž vystupuje Boltzmannova konstanta.
Kandela je jednotka svítivosti v daném směru, jejíž hodnota je definována vztahem Kcd = 638 s3 m−2 kg−1 cd sr. Definice je ekvivalentní původní definici.
Mol je jednotka látkového množství dané entity (atomů, molekul, iontů, elektronů nebo jiných jedinců či jejich skupin), jejíž hodnota je dána vztahem NA = 6,022X × 1023 mol−1. Definice je obdobou původní definice.

## Slide 33
Jedna z realizací
kilogramu
Experiment Watt Balance 4. generace
(1) hliníkové kolo sloužící jako rameno vah. Je umístěno na tvrdém břitu a může se naklonit až o 10°.
(2) montáž držící cívky a závaží je zavěšena na hliníkovém kole.
(3) tříramenný držák testovací hmotnosti.
(4) cívka protékaná elektrickým proudem. Pohybuje se svisle v poli permanentního magnetu, který tvoří celou spodní část přístroje. Síla působící na cívku je spolu s tíží testované hmotnosti vyvažována protizávažím na druhé straně kola.
(5) Permanentní magnet o indukci 0,55 T a hmotnosti 1 tuna.
(6) protizávaží